1. Identifikace  SMĚSI  a  společnosti:

1.1. Identifikátor výrobku : LIH  TECHNICKÝ  P 6413     VŠEOBECNÉ  DENATUROVANÝ

1.2. Příslušná určená použití výrobku a nedoporučená použití: technická kapalina, speciální ředidlo

Nedoporučená použití: neuvedeno

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu :

Distributor : BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.   IČ: 43420371

Adresa : Skrchov 1, 679 61 Letovice, Česká republika

Tel:  +420 516 474 211 -  k dispozici v pracovní době 7- 15 h                                                                                                      Fax: +420 516 474 257,   e-mail: tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz     Http: www.teluria.cz

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace :

Toxikologické informační středisko,  Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2                                                                                                 Tel : +420 224 919 293  nebo +420 224 915 402  -  k dispozici nepřetržitě

2. Identifikace NEBEZPEČNOSTI :

2.1. Klasifikace směsi:

Směs je klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení 1272/2008/ES a směrnice  1999/45/ES.

2.1. a) Klasifikace dle nařízení 1272/2008/ES

Hořlavá kapalina: Flam. Liq. 2

Nejvážnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí:

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

b) Klasifikace dle směrnice 1999/45/ES

Vysoce hořlavý.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání směsi: -

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání směsi : emise do ovzduší

F: R11

Pozn: Seznam a plné znění použitých R vět a standardních vět o nebezpečnosti je uveden v bodě 16.

2.2. Prvky označení

Signální slovo: nebezpečí

Výstražný symbol nebezpečnosti:

Standardní věty o nebezpečnosti

H225                              Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102                                Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210                                Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P243                                Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

P261                                Zamezte vdechování par.

P280                                Používejte ochranné rukavice /ochranný oděv/ochranné brýle /obličejový štít.

P501                                Odstraňte obsah/obal: předáním osobě oprávněné k likvidaci nebo na místo určené obcí.

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na štítku

Obsahuje ethanol a denaturační přísady denatonium benzoat., technický benzín a petrolej nespecifikovaný.

Hmatatelná výstraha pro nevidomé na obalu určeném spotřebiteli : ano

2.3. Další  údaje o nebezpečnosti:

Směs ani složky nejsou k datu vydání BL klasifikovány jako PBT nebo vPvB, složky nejsou vedeny v příloze XIV nařízení REACH, ani na kandidátské listině pro přílohu XIV nařízení REACH.

## Páry mohou tvořit se vzduchem výbušné směsi. Ethanol se rychle odpařuje do volného prostoru. Výpary mohou mít narkotický    účinek, způsobit bolesti hlavy, dráždění očí a dýchacích cest.

3. Složení nebo informace o složkách :

3.1. Složení : ethanol  a  denaturační přísady

3.2. a) Klasifikace nebezpečných složek dle nařízení 1272/2008/ES (CLP)

| Název nebezpečné látky | Obsah v % | Číslo ES | Indexové číslo | Registrační číslo | Klasifikace, kategorie | H věty **) | Signální slovo | Výstraž. symbol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ethanol | min. 86 | 200-578-6 | 603-002-00-5 | 01-2119457610-43-0019 | Flam. Liq. 2 | H225 | nebezpečí | GHS02 |
| benzínová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, lehká pyrolyzní *) | 1,5 | 295-438-4 | 649-339-00-1 | 01-2119475133-43-0011 | Flam. Liq.2 Asp.Tox.1 Skin Irrit.2 Repr.2 STOT SE3 Aquatic Chronic 2 | H225 H304 H315 H361 H336 H411 | nebezpečí | GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 |
| petrolej nespecifikovaný | 1,5 | 265-149-8 | 649-422-00-2 |  | Asp.Tox.1 | H304 | nebezpečí | GHS08 |
| Denatonium benzoat | 2g/1 hl | 223-095-2 |  |  | Acute Tox. 4 STOT SE 3 Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 | H302 H335 H319 H315 | varování | GHS07 |

•) Obsahuje méně než 0,1% hmotn. benzenu (ES 200-753-7)

**) Plné znění H vět je uvedeno v bodě 16 bezpečnostního listu.

3.2.  b) Klasifikace nebezpečných složek dle  směrnice 67/548/EHS

| Název nebezpečné látky | Obsah v % | Reg. číslo | Číslo ES | Číslo CAS | Symboly a R - věty **) | Koncentrační limity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ethanol | min. 86 | 01-2119457610-43-0019 | 200-578-6 | 64-17-5 | F R11 |  |
| benzínová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, lehká pyrolyzní *) | 1,5 | 01-2119475133-43-0011 | 295-438-4 | 92045-57-3 | F R11 Xi R38 N R51/53 Xn R65 R 67 | c ≥ 20 % c ≥ 25 % c ≥ 10 % pozn. H,P,4 c ≥ 15 % |
| petrolej nespecifikovaný | 1,5 |  | 265-149-8 | 64742-47-8 | Xn R65 | c ≥ 10 % pozn. H,4 |
| Denatonium benzoat | 2g/1 hl |  | 223-095-2 | 3734-33-6 | Xn R22 Xi R36/37/38 | c ≥ 25 % c ≥ 20 % |

•) Obsahuje méně než 0,1% hmotn. benzenu (ES 200-753-7)

**) Plné znění R vět je uvedeno v bodě 16 bezpečnostního listu

4. Pokyny pro první pomoc:

4.1. Popis první pomoci:                                                                                                                                                           Obecně: projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností a při náhodném požití a zasažení očí vždy vyhledejte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu.

Při nadýchání : přemístit postiženého na čerstvý vzduch, zajistit mu klid, zabránit podchlazení.

Při zasažení kůže: odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem.

Při požití : vypláchnout ústa a vypít asi půl litru vody, nevyvolávat zvracení.

Při zasažení očí : vyplachovat široce otevřené 10 až 15 minut čistou vodou.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:                                                                                                        Směs minimálně dráždí spojivkové sliznice očí při jednorázové expozici. Výpary mohou  způsobit bolesti hlavy.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:

Není specifikováno.

5. OPATŘENÍ PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU :

5.1. Vhodná hasiva : prášek, CO2 , pěna (lehká, střední, těžká).  Nevhodná hasiva : voda.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající ze směsi: při požáru vývin toxických zplodin, sálavé teplo.

5.3. Pokyny pro hasiče : ochranné obleky proti sálavému teplu,dýchací přístroje. Uzavřené nádoby chladit proudem vody. Zamezit úniku použitých hasících prostředků do vodních zdrojů, nesmí se dostat do kanalizace.

.

6. Opatření v případě náhodného úniku :

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: nevdechovat výpary, zamezit styku s kůží a očima. Používat vhodný ochranný oděv a rukavice, podle potřeby i ochranné brýle a obličejový štít a vhodné vybavení

k ochraně dýchadel. V uzavřených místnostech zajistit přívod čerstvého vzduchu. Odstranit všechny možné zdroje vznícení.

Zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm.

6.2.  Opatření na ochranu životního prostředí :  zamezit úniku do životního prostředí, nesmí se dostat do kanalizace – nebezpečí exploze.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: mechanicky sebrat, zbytek nechat vsáknout do vhodného sorbentu /vapex, písek, hlína, piliny/ a uložit v kontejneru pro likvidaci. Znečištěný terén vyčistit.

6.4. Odkaz na jiné oddíly: Ostatní viz. oddíly 8 a 13.

7. zacházení a skladování :

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení : Zamezit vdechování výparů, zamezit styku s kůží a očima. Používat vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Směs par těkavých podílů se vzduchem tvoří výbušnou směs. Používat pouze v dobře odvětraných prostorách se zajištěným přívodem čerstvého vzduchu. Dodržovat veškerá protipožární opatření (zákaz kouření, zákaz práce s otevřeným plamenem, odstranění všech možných zdrojů vznícení). Při práci nejíst, nepít, nekouřit.

Důležité upozornění : Při práci s látkami a přípravky s obsahem organických rozpouštědel nepoužívat kontaktní čočky.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí:

Skladovat v uzavřených obalech, ve větraných prostorech v rozmezí teplot 5 až 25°C podle ČSN 65 0201. Sklad musí být vybaven lékárničkou a zdrojem pitné vody.

Skladujte z dosahu potravin a nápojů, krmiv, zdrojů zapálení (otevřený oheň, jiskry, horké plochy).

7.3.Specifické konečné/specifická konečná použití: Nejsou uvedena.

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE /OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY :

8.1. Kontrolní parametry:

Výrobek obsahuje tyto látky, pro něž jsou stanoveny následující přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné  koncentrace (NPK-P) chemických látek v pracovním ovzduší (nařízení vlády č.361/2007 Sb)

| CAS | látka | PEL [mg.m-3] | NPK-P [mg.m-3] | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64-17-5 | etanol | 1000 | 3000 |  |
|  | nafta (petrolej) | 200 | 1000 |  |
|  | benzíny | 400 | 1000 |  |

8.2. Omezování expozice:

Všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci umýt ruce teplou vodou a mýdlem, ošetřit ochranným krémem.

Celkové a místní větrání,účinné odsávání.

8.2.1. Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků :

Ochrana očí a obličeje: uzavřené ochranné brýle nebo obličejový štít odolné proti organickým rozpouštědlům.

Ochrana kůže : pracovní oděv s antistatickou úpravou.

Ochrana rukou: ochranné rukavice odolné proti organickým rozpouštědlům.

Ochrana dýchacích cest: při možnosti nadýchání použít polomasku s filtrem proti organickým aerosolům.

8.2.2.Omezování expozice životního prostředí

Dodržovat podmínky manipulace a skladování. Nevypouštět do kanalizace,vodních toků,půdy.

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI :

9.1.Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech :

Vzhled a skupenství: kapalina

Barva : bezbarvá

Zápach:: charakteristický lihový

Prahová hodnota zápachu: informace není k dispozici

pH(20°C) : informace není k dispozici

Bod tuhnutí (°C): informace není k dispozici

Bod varu /rozmezí bodu varu (°C) :

ethanol : 78

benzíny technické: 100 - 140

Bod vzplanutí (°C) :  cca 12  (směs)

ethanol: 12

benzíny technické: 4

Rychlost odpařování: u nátěrových hmot se nestanovuje

Hořlavost: hořlavá kapalina

Teplota vznícení (°C):

ethanol : 365

benzíny technické: 230

Tlak par: informace není k dispozici

Hustota par: informace není k dispozici

Výbušné vlastnosti : Meze výbušnosti

benzíny technické: horní mez (% obj.) :  8           dolní mez (% obj.) : 0,9

ethanol: horní mez (% obj.) :  20         dolní mez (% obj.) : 3,9

Hustota (g/cm3): max. 0,832

Rozpustnost ve vodě: neomezeně mísitelný

Oxidační vlastnosti: nevykazuje oxidační vlastnosti

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: informace není k dispozici

Viskozita kinematická (40°C) (mm2/s) : nestanovuje se

9.2. Další informace:

Třída nebezpečnosti: I

10. STÁLOST A REAKTIVITA :

10.1. Reaktivita: Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek..

10.2. Chemická stabilita : Produkt je těkavý a odpařuje se i za normálních podmínek teplota a tlaku. Za běžných podmínek okolního prostředí při skladování a manipulaci je stabilní.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí: Směs par těkavých podílů se vzduchem tvoří výbušnou směs.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit : Intenzivní zahřívání, koncentrace v mezích výbušnosti.

10.5. Neslučitelné materiály: Silné kyseliny, silná oxidační činidla

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu : Při hoření vznik toxických zplodin a dýmů.

11.TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE :

11.1.1. Informace o toxikologických účincích:

Akutní toxicita:

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

| Název látky | CAS | LD50 oral. potkan | LC50 inhal. potkan | LD50 derm. králík |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ethanol | 64-17-5 | 6200 mg/kg | 45000 mg/m3/4h | 20000 mg/kg |
| benzíny technické |  | > 2000 mg/kg | 3400 mg/m3 /4h | > 2000 mg/kg |
| petrolej nespecifikovaný |  | > 2000 mg/kg | >4100 mg/m3/4h | > 5000 mg/kg |

Pozn. : Údaje  byly převzaty z bezpečnostních listů dodavatelů surovin, Průmyslové toxikologie (autor Marhold).

Žíravost/ dráždivost pro kůži: Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci                                          Vážné poškození očí/ podráždění očí: Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

Senzibilizace dýchacích cest/ senzibilizace kůže: Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.                                            Karcinogenita: Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

Mutagenita : Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci                                                                     Toxicita pro reprodukci : Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

Toxicita pro spec.cílové orgány/ jednorázová expozice: Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci                                          Toxicita pro spec.cílové orgány/ opakovaná expozice: Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

Nebezpečnost při vdechnutí: Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

12. Ekologické informace :

12.1. Ekotoxicita:

Nepředpokládá se toxicita  pro vodní organismy.

| Název látky | CAS | LC50 ryby/96 h | EC50 dafnia/48h | IC50 řasy/72 h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ethanol | 64-17-5 | 8140 mg/l | 10800 mg/l | 5000 mg/l |
| benzíny technické |  | 19 mg/l | nejsou k dispozici | nejsou k dispozici |
| petrolej nespecifikovaný |  | nejsou k dispozici | nejsou k dispozici | nejsou k dispozici |

12.2. Perzistence a rozložitelnost : údaje pro ethanol nejsou k dispozici.

12.3. Bioakumulační potenciál : bioakumulační potenciál ethanolu je nízký.

12.4. Mobilita v půdě: výrobek je nízkoviskozní kapalina, hrozí rozptýlení na velkou vzdálenost v případě úniku do životního

prostředí a ohrožení podzemních vod.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB: výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB.

12.6 Jiné nepříznivé účinky: Nejsou uvedeny

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ:

Zbytky výrobku, znečištěné materiály a prázdné nevratné znečištěné obaly musí původce odpadu zlikvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů  a zákonem č. 477/2001 Sb.  O obalech a o změně některých zákonů.

Použitý, řádně vyprázdněný obal je nutno odevzdat na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku je nutno odložit na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předat osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

13.1. Informace o zařazení podle katalogu odpadů:

číslo odpadu :

odpadní rozpouštědla a promývací kapaliny : 07 03 04(

obal obsahující zbytky látek nebo obaly těmito látkami znečištěné :  15 01 10(

Složka, která podle přílohy č. 5 zákona 185/2001 Sb. činí odpad nebezpečným : C 41 organická rozpouštědla, s výjimkou halogenovaných rozpouštědel.

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

14.1. Speciální preventivní opatření: Pokyny pro případ nehody jsou nutné.

14.2. Přepravní klasifikace nebezpečných věcí pro jednotlivé druhy přepravy:

Pozemní přeprava ADR/RID:

Číslo UN :                                                                     1170

Pojmenování                                           ETHANOL  NEBO  ETHANOLOVÉ ROZTOKY

Třída nebezpečnosti pro přepravu                                   3

Klasifikační kód:                                                              F1

Identifikační číslo nebezpečnosti:                                   33

Obalová skupina:                                                             II

Bezpečnostní značka:                                                     3

Letecká přeprava ICAO/IATA :  -

Přeprava po moři IMDG : -

14.3. Nebezpečnost pro životní prostředí                 ne

14.4. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC

Neaplikovatelné

15. INFORMACE O  PŘEDPISECH

15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Nařízení Evrop. parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006/ES  o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky a prováděcí a související předpisy v aktuálním znění. Nařízení č. 453/2010/ES.                                                                                                                                                                                Nařízení Evrop. parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008/ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí v aktuálním znění.                                                                                                                                                                                          Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích v aktuálním znění. Vyhláška č. 402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí.

▪ Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, Vyhláška č. 381/2001 Sb.Katalog odpadů.▪ Vyhláška č.383//2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ▪ Zákon č. 258/2000 Sb. o veřejném zdraví ▪ Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ▪ Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. ▪ Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ▪ Vyhláška č.337/2010 Sb.,kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících  a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky. ▪ Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů. ▪  Vyhláška č. 115/2002 Sb. o podrobnostech nakládání s obaly. ▪ Zákon č 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií. ▪ Sdělení č.33/2005 Sb.(ADR), sdělení č. 34/2005 Sb.(RID)

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti :

K datu vydání bezpečnostního listu nejsou informace od dodavatele surovin.

16. DALŠÍ INFORMACE

16.a) Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize:

| verze | datum | změny |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.9.2009 |  |
| 1.revize | 29.11.2010 | doplnění registračních čísel látek a zněna názvu směsi |
| 2.revize | 26.11.2012 | celková revize všech oddílů BL podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.453/2010 a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 |

16.b) Klíč nebo legenda ke zkratkám:

Hořlavá kapalina, kategorie 2:  Flam. Liq. 2

Akutní toxicita, kategorie 4: Acute Tox. 4

Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2: Skin Irrit. 2

Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2: Eye Irrit. 2

Toxicita pro reprodukci, kategorie 2 : Repr. 2

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3: STOT SE 3

Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1: Asp. Tox.1

Nebezpečný pro vodní prostředí, chronicky, kategorie 2 : Aquatic Chronic 2

| EINECS | Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek |
| --- | --- |
| ELINCS | Evropský seznam oznámených chemických látek |

16.c) Zdroje nejdůležitějších údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu :

Bezpečnostní listy dodavatelů surovin, Databáze  ECB ESIS : EINECS/ELINCS (Evropská chemická kancelář – Evropský   informační systém o chemických látkách) ChemDat Merck, Fluka: Požárně a bezpečnostně technické charakteristické hodnoty nebezpečných látek.

16.d) Seznam a plné znění příslušných standardních vět o nebezpečnosti a pokynů pro bezpečné zacházení:

R 11                        Vysoce hořlavý

R 22                        Zdraví škodlivý při požití

R 36/37/38              Dráždí oči, dýchací orgány a kůži

R 38                        Dráždí kůži

R 51/53                   Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

R 65                        Zdraví škodlivý : při požití může vyvolat poškození plic                                                                                                           R 67                        Vdechování par může způsobit ospalost a závratě

H225                        Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H302                  Zdraví škodlivý při požití.

H304                        Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315                        Dráždí kůži.

H319                  Způsobuje vážné podráždění očí.

H335                        Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H336                        Může způsobit ospalost nebo závratě.

H361                        Podezření na poškození plodu v těle matky.

H411                        Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102                        Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210                        Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P243                        Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

P261                        Zamezte vdechování par.

P280                        Používejte ochranné rukavice /ochranný oděv/ochranné brýle /obličejový štít.

P501                        Odstraňte obsah/obal: předáním osobě oprávněné k likvidaci nebo na místo určené obcí.

16.e) Pokyny pro školení :

Právnická osoba anebo podnikající fyzická osoba, nakládající s touto chemickou směsí se musí seznámit s údaji uvedenými v tomto bezpečnostním listě a být proškolena  z bezpečnostních pravidel.

16.f) Další informace :

Hodnoty pro stanovení emisních limitů :

| hustota produktu v g/cm3 | max. 0,832 |
| --- | --- |
| obsah celkového organického uhlíku (TOC) v kg/kg produktu | 0,48 |

Bezpečnostní list byl vypracován na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006  v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.453/2010  Obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  při  práci  a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností  a jsou  v souladu  s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

16.g. Kontaktní  místo pro poskytování technických informací :

Tel: +420 516 474 211, Fax:+ 420 516 474 257,   e-mail: tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz     Http: www.teluria.cz