1. Identifikace  SMĚSI  a  společnosti:

1.1. Identifikace směsi : PRAGOPRIMER ®   S 2000 STANDARD    BARVA SYNTETICKÁ ZÁKLADNÍ RYCHLESCHNOUCÍ

1.2. Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití: nátěrová hmota

Nedoporučená použití: neuvedeno

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu :

Výrobce : BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.   IČ: 43420371

Adresa : Skrchov 1, 679 61 Letovice, Česká republika

Tel:  +420 516 474 211 -  k dispozici v pracovní době 7- 15 h                                                                                                      Fax: +420 516 474 257,   e-mail: tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz     Http: www.teluria.cz

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace :

Toxikologické informační středisko,  Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2                                                                                                 Tel : +420 224 919 293  nebo +420 224 915 402  -  k dispozici nepřetržitě

2. Identifikace  NEBEZPEČNOSTI :

2.1.  Klasifikace směsi  dle  směrnice 1999/45/EHS:                                                                                                                   Zdraví škodlivý. Dráždivý. Nebezpečný pro životní prostředí. Hořlavý.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání směsi:                                                                            Zdraví škodlivý při  vdechování a při styku s kůží. Dráždí kůži.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání směsi :                                                                                   Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí, emise do ovzduší.

Pozn: Seznam a plné znění použitých R vět je uveden v bodě 16.

2.2. Prvky označení

Výstražný symbol nebezpečnosti:

Xn                                                              N

Zdraví škodlivý                                         Nebezpečný pro

životní prostředí

R věty :

R 10 Hořlavý

R 20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží

R 38 Dráždí kůži

R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

S věty :

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S 7/9 Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě

S 13 Uchovávejte  odděleně od potravin, nápojů a krmiv

S 23 Nevdechujte aerosoly              
S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima

S 29 Nevylévejte do kanalizace

S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice

S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě:

Obsahuje xylen (směs isomerů),  nízkovroucí hydrogenovaný benzín a fosforečnan zinečnatý. Obsahuje butanonoxim.                 Může vyvolat alergickou reakci.

Hmatatelná výstraha pro nevidomé  na obalu určeném  k prodeji spotřebiteli : ano

2.3. Další  údaje o nebezpečnosti:

Směs, vzhledem k obsahu organických rozpouštědel, může působit narkoticky a dráždivě, při překročení limitů může způsobit nevolnost až  „opilost“, možnost poškození CNS,  jater a ledvin.  Při dlouhotrvajícím a intenzívním kontaktu s pokožkou dochází k odmaštění, vysušení a podráždění pokožky až zánětu kůže.

.

3. Složení nebo informace o složkách :

3.1. Složení : Disperze anorganických pigmentů a plniv v roztoku  modifikované  pryskyřice a organických rozpouštědel                s přísadou sušidel a zinkfosfátu.

Pozn. Obsah nebezpečných látek je stejný u všech vyráběných odstínů.

3.2.  a) Klasifikace nebezpečných složek dle  směrnice 1999/45/EHS:

| Název nebezpečné látky | Obsah v % | Reg. číslo | Číslo ES | Číslo CAS | Symboly a R - věty Úplné znění R – vět je uvedeno v b.16 | Koncentrační limity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xylen (směs isomerů) | cca 20 |  | 215-535-7 | 1330-20-7 | Xn R 20/21 Xi R 38 R 10 | R 20/21-38 c ≥ 20% R 20/21 12,5% ≤ c < 20% |
| benzínová frakce (ropná) hydrogenačně odsířená, těžká( nízkovroucí hydrogenovaný benzín •) | cca 12 |  | 265-185-4 | 64742-82-1 | Xn R 65,R 67 Xi R 38 N R 51/53 R 10 | C ≥ 10 % pozn. H,P, 4 c ≥ 20% C ≥ 25 % |
| butanonoxim | 0,3 |  | 202-496-6 | 96-29-7 | Karc. kat.3 R 40 Xn R 21 Xi R 41 R 43 | c ≥ 1% c ≥ 25% c ≥ 10% R 36 5%≤c<10% c ≥ 1% |
| fosforečnan zinečnatý | cca 5 |  | 231-944-3 | 7779-90-0 | N R 50/53 N R 51/53 | c ≥ 25% 2,5% ≤ c <2 5% |

•) obsahuje méně než 0,1% hmotn. benzenu (ES 200-753-7)

b) Klasifikace nebezpečných složek dle nařízení 1272/2008/ES (CLP)

| Název nebezpečné látky | Obsah v % | Číslo ES | Index. číslo | Registrační číslo | Klasifikace, kategorie | H-věty **) | signální slovo | Výstraž symbol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xylen (směs izomerů) | cca 20 | 215-535-7 | 601-022-00-9 | 01-2119555267-33-XXXX | Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 | H226 H312 H332 H315 | varování | GHS02 GHS07 |
| benzínová frakce (ropná) hydrogenačně odsířená, těžká( | cca 12 | 265-185-4 |  | 01-2119490979-12 | Flam. Liq.3 Aquatic Chronic 2 Asp.Tox. 1 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 | H226 H411 H304 H336 H315 | nebezpečí | GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 |
| fosforečnan zinečnatý | cca 5 | 231-944-3 | 030-011-00-6 | 01-2119485044-40-0001 | Aquatic chronic. 1 | H410 | varování | GHS09 |
| butanonoxim | 0,3 | 202-496-6 | 616-014-00-0 | 01-2119539477-28 | Acute Tox. 4 Eye dam. 1 Skin Sens. 1 Carc. 2 | H312 H318 H317 H351 | nebezpečí | GHS05 GHS07 GHS08 |

**)Poznámka:   Plné znění H vět je uvedeno v bodě 16 bezpečnostního listu.

•)Poznámka: obsahuje méně než 0,1% hmotn. benzenu (ES 200-753-7)

4. Pokyny pro první pomoc:

4.1. Obecně: projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností a při náhodném požití a zasažení očí  vždy vyhledejte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního  listu.

4.2. Při nadýchání : přemístit postiženého na čerstvý vzduch, zajistit mu klid, zabránit podchlazení.

4.3. Při zasažení kůže: odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody  a mýdlem.

4.4. Při požití : vypláchnout ústa a vypít asi půl litru vody, nevyvolávat zvracení

4.5. Při zasažení očí : vyplachovat široce otevřené 10 až 15 minut čistou vodou.

5. OPATŘENÍ PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU :

5.1. Vhodná hasiva : prášek, CO2 , pěna (lehká, střední, těžká).

5.2. Nevhodná hasiva : voda.

5.3. Zvláštní nebezpečí : při požáru vývin toxických zplodin, sálavé teplo.

5.4. Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče : ochranné obleky proti sálavému teplu, dýchací přístroje.

5.5. Další údaje : uzavřené nádoby chladit proudem vody.

6. Opatření v případě náhodného úniku :

6.1. Bezpečnostní opatření na ochranu osob: nevdechovat výpary, zamezit styku s kůží a očima. Používat vhodný ochranný oděv a rukavice, podle potřeby i ochranné brýle a obličejový štít a vhodné vybavení

k ochraně dýchadel. V uzavřených místnostech zajistit přívod čerstvého vzduchu.

6.2. Bezpečnostní opatření na ochranu životního prostředí : zamezit úniku do životního prostředí, nesmí se dostat do kanalizace – nebezpečí exploze.

6.3.Doporučené metody zneškodnění a čištění : mechanicky sebrat, zbytek nechat vsáknout do vhodného sorbentu /vapex, písek, hlína, piliny/ a uložit v kontejneru pro likvidaci.

7. zacházení a skladování :

7.1. Pokyny pro zacházení : Zamezit vdechování výparů/aerosolu, zamezit styku s kůží a očima. Používat vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné  brýle nebo obličejový štít. Směs par  těkavých podílů se vzduchem tvoří výbušnou směs. Používat pouze v dobře odvětraných prostorách se zajištěným přívodem čerstvého vzduchu.

Důležité upozornění : Při práci s nátěrovými hmotami a ředidly s obsahem organických rozpouštědel nepoužívat  kontaktní čočky.

7.2. Pokyny pro skladování :

Skladovat v uzavřených obalech, ve větraných prostorech v rozmezí  teplot 5 až 25°C podle ČSN 65 0201.  Sklad musí být vybaven lékárničkou a zdrojem pitné vody.

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE /OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY :

8.1.1. Exposiční limity :

Výrobek obsahuje tyto látky, pro něž jsou stanoveny následující přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné  koncentrace (NPK-P) chemických látek v pracovním ovzduší.

název                                       obsah v %         číslo CAS                            PEL         NPK-P        faktor přepočtu           pozn.

mg/m3                  na ppm

(při 25°C,100 kPa)

xylen (směs isomerů)                 cca 20             1330-20-7                              200        400                0,230                          D

benzíny                                       cca 12                                                           400        1000               -                                 -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pozn.  D : při expozici se výrazně uplatňuje pronikání látky kůží.

8.1.2. Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů v moči :

název                                ukazatel                                        limitní hodnoty                                                         doba odběru

xyleny                           methylhippurové kyseliny                1400 mg/g  kreatininu                                               konec směny

820 µmol/mmol kreatininu

8.2. Doporučená technická a jiná opatření na omezení expozice : viz odstavec 7.1.

8.2.1. Omezování expozice pracovníků :

Všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření : Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci umýt ruce teplou vodou a mýdlem, ošetřit reparačním krémem.

8.2.1.1. Ochrana dýchacích orgánů : při překročení PEL polomaska s filtrem proti organickým aerosolům.

8.2.1.2. Ochrana rukou : ochranné rukavice odolné proti organickým rozpouštědlům. Nutno dodržovat výrobcem doporučené doby použití rukavic.

8.2.1.3.  Ochrana očí : uzavřené ochranné brýle nebo obličejový štít odolné proti organickým rozpouštědlům.

8.2.1.4.  Ochrana kůže : pracovní oděv s antistatickou úpravou.

8.2.2.Omezování expozice životního prostředí

Celkové a místní větrání, účinné odsávání,automatizace,hermetizace. Nevypouštět do kanalizace, vodních toků,půdy.

Směs obsahuje těkavé organické látky ( viz b. 3.2.)

Hodnoty pro stanovení emisních limitů :

| hustota produktu v g/cm3 | 1,455 – 1,520 |
| --- | --- |
| obsah netěkavých látek - sušiny /ONL/ v % objem. | 53 |
| obsah organických rozpouštědel /VOC/ v kg/kg produktu | 0,25 – 0,29 |
| obsah celkového organického uhlíku /TOC/ v kg/kg produktu | 0,22 – 0,25 |
| kategorie a prahová hodnota těkavých látek v g/l od r. 2010 | A/i 500 |
| maximální obsah těkavých látek ve stavu připraveném k použití v g/l | 450 |

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI :

9.1. Obecné informace :

Vzhled a skupenství (při 20°C) :  kapalina

Barva : podle odstínu

Zápach : po organických rozpouštědlech

9.2. Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí :

Bod vzplanutí (°C) : 25

Třída nebezpečnosti : II.

Teplota vznícení (°C) : 445

Teplotní třída : T2

Meze výbušnosti : horní mez (%obj.) : 7,5

dolní mez (% obj.) : 0,6

Hodnota pH (při°20°C,  g/l): nestanovuje se

Rozpustnost (při 20°C)ve vodě (g/l): nerozpustné

Viskozita  (při°C) mPa . s: nestanoveno

Oxidační vlastnosti : nevykazuje oxidační vlastnosti

9.3. Další informace :

Doba průtoku (v s) v kelímku ø 3 mm ISO podle ČSN ISO 2431 :> 30

Další hodnoty jsou pro  xylen a benzínovou frakci a jsou převzaty z BL dodavatelů surovin:

|  | xylen | lakový benzín |
| --- | --- | --- |
| bod varu nebo rozmezí bodu varu (°C) | 137-143 | 140-200 |
| tenze par (20°C) v hPa | 1,73 | není známa |
| hustota par (vzduch=1) | 3,7 | cca 5 |
| rozdělovací koeficient oktanol/voda log Pow | 2,77 -3,15 | 2,1-6 |

10. STÁLOST A REAKTIVITA :

10.1. Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat : zahřívání

10.2. Materiály, kterých je třeba se vyvarovat: silná oxidační činidla, silné kyseliny. Směs par  těkavých podílů se vzduchem tvoří výbušnou směs.

10.3. Nebezpečné produkty rozkladu : při vysokých teplotách mohou vznikat oxidy uhlíku a organické páry.

11.TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE :

11.1. Nepříznivé účinky způsobené expozicí  přípravku :

11.1.1.Akutní toxicita nebezpečné látky obsažené v přípravku :

Toxikologické účinky přípravku nebyly testovány.

Akutní toxicita nebezpečné látky obsažené v přípravku  :

| Název látky | CAS | LD50 oral. krysa | LC50 inhal. krysa | LD50 derm. králík |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzíny |  | >6500 mg/kg | 3400mg/m3 /4h | 500 mg/24h |
| Xylen | 1330-20-7 | 4300 mg/kg | 6350mg/kg/4h | cca 4500 mg/kg |

Pozn. : Údaje  byly převzaty z bezpečnostních listů dodavatelů surovin, Databáze ECB - UCLID SDS, ChemDAT MERCK, Průmyslové toxikologie (autor Marhold).

Další toxikologické informace :

Přípravek, vzhledem k  obsahu organických rozpouštědel, může působit narkoticky a dráždivě, při překročení  limitů může způsobit nevolnost až  „opilost“, možnost poškození CNS,  jater a ledvin.  Při dlouhotrvajícím a intenzívním kontaktu s pokožkou dochází k odmaštění, vysušení  a podráždění pokožky až zánětu kůže.

11.1.2. Senzibilizace : přípravek obsahuje 0,3 % butanonoximu, který je senzibilizující.

11.1.3. Karcinogenita : přípravek obsahuje 0,3 % butanonoximu, který je klasifikovaný jako Karc. Kat.3.

11.1.4. Mutagenita : přípravek neobsahuje  látky, klasifikované jako mutageny.

11.1.5. Toxicita pro reprodukci : neobsahuje látky, klasifikované jako toxické pro reprodukci.

12. Ekologické informace :

12.1. Ekotoxicita :

Ekotoxicita přípravku nebyla testována. Přípravek je zdrojem emisí do ovzduší  viz b. 8.2.2. a je toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Je nebezpečný pro zdroje pitné vody. Zamezit vniku do vody, půdy a kanalizace.

12.2. Mobilita :pro přípravek nejsou údaje k dispozici

12.3. Perzistence a rozložitelnost : pro přípravek nejsou údaje k dispozici

12.4. Bioakumulační potenciál  (BCF) : pro přípravek nejsou údaje k dispozici

12.5. Jiné nepříznivé účinky :

Další údaje pro nebezpečné látky obsažené  v přípravku jsou převzaty z  bezpečnostních listů výrobců surovin :

xylen (směs isomerů) :

LC50 ryby (karas zlatý) : 16,9 ppm (96 h)

EU50  (dafnie) : 165 mg/l/24h

Mobilita  : distribuce : log P(oct.) :3,1-3,2

Perzistence a rozložitelnost : biologicky odbouratelné

Bioakumulační potenciál : BCF : 0,6-15 (experimentální)

benzín lakový :

LC50 ryby : 30 mg/kg /96 h

Biodegradace :

BSK 5 : 0,07 g/g

CHSK : 0,13 g/g

Další nepříznivé účinky  :

Benzín lakový je těžko biologicky rozložitelný. Tvoří film na vodní hladině a zabraňuje výměně kyslíku a způsobuje úhyn vodních živočichů. Za příznivých podmínek může vytvořit nad hladinou výbušnou směs.

12.6. Výsledky posouzení PBT a vPvB:

Produkt  nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB.

13. POKYNY K LIKVIDACI:

Zbytky výrobku, znečištěné materiály a prázdné nevratné znečištěné obaly musí původce odpadu zlikvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů  a zákonem č. 477/2001 Sb.  O obalech a o změně některých zákonů.

Použitý, řádně vyprázdněný obal je nutno odevzdat na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku je nutno odložit na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předat osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

číslo odpadu :

odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla a jiné nebezpečné látky : 08 01 11(

obal obsahující zbytky nátěrových hmot nebo obaly těmito látkami znečištěné : 15 01 10(

Složka, která podle přílohy č. 5 zákona 185/2001 Sb. činí odpad nebezpečným : C 41 organická rozpouštědla,  s výjimkou halogenovaných rozpouštědel.

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Pozemní přeprava ADR/RID:

Třída : 3                                        Pojmenování : Barva                               UN  : 1263                    Klasifikační kód : F1                            Bezpečnostní značka : 3                                   Identifikační číslo nebezpečnosti : 30                      Obalová skupina :  III

ADR/RID odpadu : 3   F1   UN 1263

Nebezpečnost pro životní prostředí

Doplňková značka

Letecká přeprava ICAO/IATA :

Přeprava po moři IMDG :

15. INFORMACE O  PRÁVNÍCH  PŘEDPISECH:

15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se směsi:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006/ES  o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky a prováděcí a související předpisy  v aktuálním znění.                                                    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008/ES  o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích v platném znění. ▪  Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, Vyhláška č. 381/2001 Sb.  Katalog odpadů. ▪ Vyhláška č.383//2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ▪ Zákon č. 258/2000 Sb. o veřejném zdraví ▪ Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ▪ Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. ▪ Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ▪ Vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla  ze skladování a distribuce benzinu, ve znění Vyhlášky 509/2005 Sb. ▪ Vyhláška č. 356/2001 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování ▪ Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů. ▪  Vyhláška č. 115/2002 Sb. o podrobnostech nakládání s obaly. ▪ Zákon č 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií. ▪ Sdělení č.33/2005 Sb.(ADR), sdělení č. 34/2005 Sb. (RID)

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti :                                                                                                                                       Pro výrobek nebylo vypracováno posouzení chemické bezpečnosti.

16. DALŠÍ INFORMACE

16.1. Seznam a plné znění použitých R,H vět, uvedených v b. 3 :

R 10 Hořlavý

R 20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží

R 36 Dráždí oči

R 38 Dráždí kůži

R 21 Zdraví škodlivý při styku s kůží

R 40 Podezření na karcinogenní účinky

R 41 Nebezpečí vážného poškození očí

R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží

R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic

R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě

R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

H226     Hořlavá kapalina a páry.

H304     Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H312     Zdravi škodlivy při styku s kůži.

H315     Dráždí kůži.

H317     Může vyvolat alergickou kožni reakci.

H318     Způsobuje  vážné  poškozeni oči.

H332     Zdraví škodlivý při vdechování.

H336     Může způsobit ospalost nebo závratě.

H351     Podezřeni na vyvoláni rakoviny.

H410     Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

H411     Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

EUH066      Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

16.2. Změny proti předchozímu vydání :  Aktualizace dle nařízení ES č. 1272/2008/ES.

16.3. Zdroje nejdůležitějších údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu :

Bezpečnostní listy dodavatelů surovin, Databáze  ECB ESIS : EINECS/ELINCS (Evropská chemická kancelář – Evropský   informační systém o chemických látkách) ChemDat Merck, Fluka, Požárně a bezpečnostně technické charakteristické hodnoty nebezpečných látek.

16.4. Pokyny pro školení :

Právnická osoba anebo podnikající fyzická osoba, nakládající s tímto chemickým přípravkem  se musí seznámit  s údaji uvedenými v tomto bezpečnostním listu a být proškolena  z bezpečnostních pravidel.

16.5.Upozornění : Bezpečnostní list byl vypracován na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006  v platném znění. Obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  při  práci  a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností  a jsou  v souladu  s platnými právními předpisy.  Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

16.6. Kontaktní  místo pro poskytování technických informací :

Tel: +420 516 474 211, Fax:+ 420 516 474 257,   e-mail: tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz     Http: www.teluria.cz